## Slide 1: Условия архитектурной (физической) доступности объектов
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;
беспрепятственный вход в объекты и выход из них;
самостоятельное передвижение внутри здания в целях доступа к месту предоставления услуги ;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих

## Slide 2: Архитектурная доступность объектов. Примеры
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих
Вход в здание.
В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли.
Распространенная ошибка: при установке пандуса не выполняется увеличение размеров входной площадки для безопасного маневрирования на кресле-коляске при открывании двери.

## Slide 3: Архитектурная доступность объектов. Примеры
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих
Двери.
Ширина дверного проема в свету должна быть не менее 0,9м.
В дверном проеме могут быть пороги высотой не более 14мм.
Дверные полотна должны быть контрастны по отношению к прилегающим поверхностям.
Контрастность предполагает сочетание темного и светлого тонов.
Желтый цвет не всегда контрастен

## Slide 4: Архитектурная доступность объектов. Примеры
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих

## Slide 5: Архитектурная доступность объектов. Примеры
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих
Кнопка вызова персонала, устанавливаемая на входе в здание, не является средством обеспечения доступности. Может быть использована только как вспомогательное средство, если нет технической возможности организовать свободный доступ инвалидов в здание. Такой вариант обеспечения доступности обязательно должен быть согласован с общественными организациями инвалидов. В этом случае кнопка должна быть размещена в месте доступном для инвалидов и быть однозначно опознаваема.

## Slide 6: Архитектурная доступность объектов. Ошибки
Выделение дверного проема контрастной лентой – отсутствие контраста
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих

## Slide 7: Архитектурная доступность объектов. Ошибки
Недоступный пандус
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих
Ширина пандуса 0,6м

## Slide 8: Информационная доступность объекта
Каждый объект должен быть оснащен средствами информирования, ориентирования и сигнализации.
Средства информации должны быть идентичными в пределах объекта и позволять однозначно опознавать объекты и места посещения, обеспечивать своевременное ориентирование на объекте и получение информации об ассортименте и характере предоставляемых услуг.
Визуальная информация должна быть дублирована тактильными знаками и, по возможности, звуковыми, что актуально для людей с нарушениями зрения.
Тактильные знаки должны быть выполнены в строгом в соответствии с ГОСТом.
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих

## Slide 9: Информационная доступность объектов. Примеры
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих

## Slide 10: Информационная доступность объектов. Примеры
Ростовское региональное отделение
Общероссийская общественная организация инвалидов
Всероссийское общество глухих